Reparation, Service, Vedligehold

Kølemontører

Skemaindledning - Kølemontører

Denne tjekliste er tænkt anvendt i forbindelse med introduktion af montører, reparatører og andre, der udfører reparations-, service- og vedligeholdelsesarbejde på køleområdet, der foregår udenfor virksomhedens normale værkstedsområder.

Område

Denne tjekliste er målrettet arbejdet indenfor kølebranchen, som foregår udenfor virksomhedens normale værkstedsområde.

Industriens Branchearbejdsmiljøråd har udgivet en vejledning ”om arbejde med køleanlæg”, som 
kan downloades fra hjemmesiden www.i-bar.dk. Vejledningen opridser de forhold, der er specielle 
for kølebranchen og er et vigtigt værktøj for den, der skal give instruktion til kølemontører,.

Der er desuden lavet specielle tjeklister for reparations-, service- og vedligeholdelsesarbejde indenfor følgende områder:

-	Generel montage, reparations- og vedligeholdelsesarbejde

-	Ventilationsanlæg

-	Service af kontormaskiner

-	Arbejde i IT-sektoren

-	Maskiner og udstyr til kemisk og farmaceutisk industri

-	Industrirobotter

-	Tanke, tankanlæg, røranlæg og pumper

-	Generatorer, gas- og oliefyrsanlæg

-	Master, antenner og vindmøller

-	Reparations-, service- og vedligeholdelsesarbejde der udføres på egen virksomhed

Brugen af tjeklisten

Tjeklisten består af to dele:

-	tjekliste til brug ved selve instruktionen af medarbejderen

-	baggrundsmateriale til sikkerhedsorganisationen om de enkelte punkter

Materialet kan anvendes direkte af den, der skal forestå selve instruktionen, men kan tilpasses den enkelte virksomhed bedre, hvis sikkerhedsorganisationen i forbindelse med planlægningen af instruktionen gennemgår baggrundsmaterialet og retter de enkelte punkter til, således at de er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Der kan både være behov for at fjerne punkter fra tjeklisten, hvis forholdene ikke findes i forbindelse med det arbejde, der foregår på virksomheden. Det kan også være nødvendigt at udvide punkterne med henvisninger til egne procedurer.

Når sikkerhedsorganisationen har redigeret baggrundsmaterialet, påføres tjeklisten ansvarlige for de enkelte punkter.

Kølemontører - skemaindledning

Instruktionstjekliste i forbindelse med reparations-, service- og vedligeholdelsesarbejde (RSV)- Kølemontører

Emne	Ansvarlig

Sikkerhedsorganisationen

Din sikkerhedsgruppe

Registrering af ulykker og tilløb til

ulykker

Sikkerhedsregler

Unge under 18 år

Arbejdsmiljøpolitikker

APV

Virksomhedens APV

Håndværktøj

Brugsanvisninger

Eftersyn

Maskiner hvor der udføres RSV

Reparations- og vedligeholdelsesanvis-

ninger

Sikker afbrydelse af maskinen

Arbejde under spænding

Beholdere og rør under tryk

Afspærring af arbejdsområde

Skiltning af arbejdsområde

Løft og arbejdsstillinger

Tunge løft

Skub og træk

Arbejdsstillinger

Tekniske hjælpemidler til løft

Kranarbejde

Anhugning og anhugningsgrej

Truck og stablere

Palleløftere

Sækkevogne

Arbejde i højder

Lifte og stilladser

Stiger

Faldsikring

Kølemontører - instruktionstjekliste

Planlagt tids-	Instruktion ud-

punkt	ført dato

Temperaturer

Kolde og varme omgivelser 
Kolde overflader

Varme overflader

Kemiske påvirkninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger 
Svejsning

Øvrige særligt farlige kemikalier

Maskiner med indhold af farlige kemi-
ske produkter

Udsættelse for mikroorganismer

Eksplosionsfare

Opbevaring af kemikalier og trykfla-
sker

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstider og tilkaldevagter 
Stress og planlægning

Mobning

Alenearbejde, kollegial og ledelses-
mæssig opbakning

Natarbejde

Kundekontakt

Orden og ryddelighed samt affald

Pladsforhold ved arbejdsopgavens start 
Orden og ryddelighed på arbejdsstedet 
og i biler

Bortskaffelse af affald

Transport

Vedligeholdelse af køretøjet 
Kørselsetik

Forholdsregler ved blanding af gående 
og kørende trafik

Personlige værnemidler 
Værnefodtøj

Høreværn

Sikkerhedsbriller/skærm 
Åndedrætsværn

Handsker og hudpleje 
Hjelm

Beredskab

Kølemontører - instruktionstjekliste

Førstehjælpsudstyr

Brandslukningsudstyr 
Øvrige områder

Velfærdsforanstaltninger 
Arbejde i udlandet

Arbejde på særlige områder

Kølemontører - instruktionstjekliste

Tjeklistepunkter - Kemisk og farmaceutisk industri Sikkerhedsorganisation

Din sikkerhedsgruppe

Præsentation af sikkerhedsrepræsentant og arbejdsleder i sikkerhedsgruppen i den nyansattes områ-
de.

Præsentation af sikkerhedsorganisationens øvrige opbygning og arbejdsopgaver, samt hvordan man kontakter sikkerhedsorganisation.

For mere information se kapitel 2 ”Sikkerhedsorganisation” i ”Arbejdsmiljø - værktøj til systematisk arbejdsmiljøarbejde” fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd.

Registrering af ulykker og tilløb til ulykker

Proceduren i virksomheden ved anmeldelse af arbejdsulykker, herunder at alle arbejdsulykker med mere end 1 dags fravær skal anmeldes.

Virksomhedens procedurer for, hvordan tilløb til ulykker registreres. Herunder hvilke ulykkestyper virksomheden ønsker at registrere som tilløb til ulykker.

For mere information se kapitel 3 ”Arbejdsulykker” i ”Arbejdsmiljø - værktøj til systematisk arbejdsmiljøarbejde” fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd.

Sikkerhedsregler

Orientering om virksomhedens sikkerhedsregler - evt. udlevering af virksomhedens sikkerhedsfol-
der.

Medarbejderen skal også instrueres i, hvilke sikkerhedsregler der gælder ved arbejde hos kunderne, herunder kan være at blive gjort bekendt med faste kunders krav til fremmede håndværkere.

Medarbejderen skal kende konsekvensen af overtrædelse af sikkerhedsreglerne.

Unge under 18

Hvis den ansatte skal arbejde sammen med unge under 18 år, skal han vide, hvilket arbejde den unge må udføre. Specielt med henblik på løftegrænser, farlige maskiner og farlig kemi.

For mere information om unges arbejde se ”Vejledning om unge” fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd eller Arbejdstilsynets Vejledninger E.0.1 og E.0.2.

Arbejdsmiljøpolitikker

Orientering om virksomhedens eventuelle arbejdsmiljøpolitik eller andre politikker med betydning for arbejdsmiljøet såsom politikker, der omhandler gravide, etniske grupper, sygefravær, seniorer, kriseberedskab, vold, alkohol- og stofmisbrug mm.

For mere information se kapitel 12 ”Arbejdsmiljøpolitik og -strategi” og 13 ”Sygefravær” i ”Ar-
bejdsmiljø - værktøj til systematisk arbejdsmiljøarbejde” fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd.

Kølemontører - tjeklistepunkter

APV

Virksomhedens Arbejdspladsvurdering (APV)

Medarbejderen instrueres i, hvordan virksomheden laver APV, herunder specielt fokus på:

-	Hvordan kortlægningen skal foregå, og hvordan medarbejderne inddrages

-	Hvor APV’en forefindes

-	Hvordan man melder nye punkter til APV’en

-	Om virksomheden laver særskilte APV’er ved større opgaver ved kunderne

-	Hvordan APV’en løbende opdateres ved væsentlige ændringer i arbejdet og ved indkøb af

nye maskiner eller kemikalier.

For mere information se kapitel ”Arbejdspladsvurdering (APV)” i ”Arbejdsmiljø - værktøj til systematisk arbejdsmiljøarbejde” fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd samt Arbejdstilsynets Vejledning D.1.1: Arbejdspladsvurdering.

Håndværktøj

Brugsanvisninger

Gennemgang af hvor brugsanvisninger på håndværktøj forefindes og kontaktperson, hvis de mang-
ler.

For mere information se kapitel 7 ”Brugsanvisninger for maskiner” i ”Arbejdsmiljø - værktøj til systematisk arbejdsmiljøarbejde” fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd.

Eftersyn

Gennemgang af procedurer for eftersyn af elektriske håndværktøj:

Der er krav om systematisk eftersyn på dobbeltisoleret elektrisk håndværktøj mindst hver 6. måned. Eftersynet skal udføres af en person med kendskab til maskinens indretning og virkemåde, men det behøver ikke at være en uddannet elektriker.

Eftersynet omfatter blandt andet visuel kontrol for skader og almen tilstand, kontrol af ledning og stikprop, kontrol af lejer, kontrol af motor, kontrol af skærme mv.

Det er en god ide at lave en liste eller en logbog over, hvilket værktøj der er efterset, så du har styr på dine eftersyn.

Se også branchevejledning på www.i-bar.dk om Elektrisk håndværktøj - vedligeholdelse og af-
prøvning.

Maskiner eller anlæg, hvor der udføres Reparation, service og vedligehold

Reparations- og vedligeholdelsesanvisninger

Orientering om de skriftlige brugsanvisninger, vedligeholdelseschecklister, reservedelslister, tegninger, el-diagrammer mv. der findes på de anlæg, den nyansatte skal arbejde med.

Ovenstående indeholder ofte vigtig information om arbejdsgange, sikre arbejdsmetoder mv.

Kølemontører - tjeklistepunkter

Sikker afbrydelse af maskinen

Instruktion om sikker afbrydelse af maskinen og de remedier, såsom låse og skiltninger, der skal bruges til arbejdet.

Maskinen skal afbrydes på hovedafbryder ved reparation, service og vedligehold. Det er ikke nok at bruge nødstop eller at trykke på slukknappen/afbryderen. Desuden skal medarbejdere instrueres i hvordan maskinen ved hjælp af låsesystemer mv. skal sikres mod utilsigtet genstart. 
Vær sikker på, at maskinen er tryk- og spændingsløs, inden arbejdet påbegyndes (strømmen afbrudt, pneumatik og hydraulik aflastet, fjedre og lignende aflastet mv.)

Er der tale om indjustering bag afskærmning på en maskine under drift, skal maskinen være konstrueret til det, hvis låger eller lignende åbnes under drift. Lusning af lågekontakter eller anden forbigåelse af maskinens sikkerhedssystemer er naturligvis ikke tilladt.

Arbejde under spænding

Er det nødvendigt at arbejde på et anlæg under spænding?

Dette arbejde må kun gennemføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse.

Derudover stilles der særlige krav til planlægning og til det værktøj, der anvendes til arbejde under spænding.

Beholdere og rør under tryk

Gennemgang af de nødvendige forholdsregler, hvis der skal arbejdes på et anlæg eller en maskine, hvorpå der findes beholdere og rør, der ikke kan aflastes, inden arbejdet påbegyndes.

Der findes specielle regler for arbejde på dampkedler og lignende. En del af arbejdet på trykbærende udstyr må kun foretages af specielt uddannet personale.

Arbejdstilsynets vejledninger for arbejde med trykbærende udstyr er samlet i afsnit B.4.

Afspærring af arbejdsområdet

Gennemgang af regler for og materiel til afspærring af området omkring maskinen, hvor der laves reparation, service eller vedligeholdelsesarbejde.

Hvis det vurderes, at der kan opstå farlige situationer under arbejdet (kemiske risici, risiko for personnedstyrtning, nedfaldende genstande, elektrisk stød mv.), skal området afspærres. 
Orientering om, hvilket materiale der er udleveret til dette brug.

Skiltning af arbejdsområde

Gennemgang af regler for og materiel til skiltning på maskine, på anlægget eller ved indgang til 
område, således at det synliggøres, at der gennemføres reparation, service eller vedligehold.

Et højt informationsniveau er med til yderligere at sikre både reparatøren/montøren, der udfører

reparation, service eller vedligehold, samt give vigtig information til de øvrige personer, der arbejder i rummet eller har adgang til det.

Skiltning er et krav, når der arbejdes med epoxy og isocyanater, svejses, eller der kan opstå brand/eksplosionsfare.

Kølemontører - tjeklistepunkter

Løft og arbejdsstillinger

Tunge løft

Instruktion i korrekt løfteteknik. Da en stor del af løftene forgår i akavede arbejdsstillinger ved/i maskiner, er det vigtigt at instruere i, hvordan belastningen nedsættes ved at bruge tekniske hjælpemidler såsom: palleløfter, truck, taljer og kraner. Desuden er det vigtigt, at bæring af tunge værktøjstasker og reservedele undgås ved at bruge sækkevogne, palleløftere mm.

Orientering om, hvilke hjælpemidler man som standard har til rådighed, og hvorledes man rekvirerer de øvrige.

Yderligere informationer kan findes i kapitel 7 i ”Håndbog for sikkerhedsgruppen” udgivet af Bran-
chearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg og Arbejdstilsynets Vejledning D.3.1 om løft, træk og 
skub.

Skub og træk

Instruktion i brugen af tekniske hjælpemidler i forhold til træk og skub af emner, således at manuel håndtering undgås. Oplysning om, hvilke hjælpemidler der er til rådighed, og hvordan øvrige hjælpemidler rekvireres.

Instruktion i korrekt teknik i forhold til træk og skub af emner.

Yderligere informationer kan findes i kapitel 7 i ”Håndbog for sikkerhedsgruppen” udgivet af Bran-
chearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg og Arbejdstilsynets vejledning D.3.1 om Løft, træk og 
skub.

Arbejdsstillinger

Instruktion i grundprincipper for hensigtsmæssige arbejdsstillinger og hvilke arbejdssituationer,

man skal være specielt opmærksom på - f.eks. knæliggende arbejde, arbejde over skulderhøjde og foroverbøjede arbejdsstillinger.

Oplysning om vigtigheden af variation i arbejdsstillingerne.

Yderligere informationer kan findes i kapitel 7 i ”Håndbog for sikkerhedsgruppen” udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg og Arbejdstilsynets Meddelelse nr. 4.05.3 Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser.

Tekniske hjælpemidler til løft

Kranarbejde

Gennemgang af kranmateriel leveret af virksomheden, herunder behov for kranførercertifikat og eftersyns- og vedligeholdelsesprocedurer.

Gennemgang af forholdsregler ved indlejning af kranudstyr eller anvendelse af kundens kranudstyr. 
Det afklares, om medarbejderen har de nødvendige certifikater, og der tages kopi af certifikatet til 
registrering i virksomheden. Hvis der mangler certifikater, aftales det, hvornår uddannelsen skal 
foregå.

Kølemontører - tjeklistepunkter

Reglerne for kranførercertifikat findes i Arbejdstilsynets Vejledning B.2.1.1 om kranførercertifikat.

Anhugning og anhugningsgrej

Gennemgang af hvilket anhugningsgrej, kæder, stropper, øjer, åg mm., der udleveres til medarbejderen, eller som medarbejderen kan rekvirere til opgaver.

Orientering om vedligeholdelses- og kasseringsrutiner, herunder hvilke eftersyn man som bruger skal udføre, samt øvrige rutiner vedrørende indkaldelse til årligt hovedeftersyn.

Gennemgang af rutiner ved anvendelse af kundens anhugningsgrej.

Hvis medarbejderen har gennemgået anhugningskursus, tages der kopi af kursusbevis til registrering i virksomheden.

Reglerne for anhugning er nærmere beskrevet i to dokumenter fra Arbejdstilsynet: Meddelelse

2.02.10 om anhugningsgrej og Anvisning 2.3.0.4 om anhugning.

Truck og stablere

Beskrivelse af arbejdsopgaver hvor der anvendes truck eller gaffelstablere.

Krav om certifikat ved anvendelse af truck og gaffelstablere, der kan løfte mere end 1 meter og har fremdrift på hjulene.

Sikkerhedsregler omkring arbejde ved og sammen med truck og gaffelstablere.

Se desuden afsnittet om lovpligtige uddannelser i ”Arbejdsmiljø - Værktøj til systematisk arbejds-
miljøarbejde” fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd og At-meddelelse 2.01.1 om gaffeltruck og

2.01.2 om gaffeltruckførercertifikat.

Palleløftere

Orientering om vigtigheden af at bruge palleløfter til arbejdsopgaver, der kræver løft, træk eller skub af emner og instruktion i, hvordan man rekvirerer en palleløfter.

Ved udlevering af palleløfter skal instruktionen desuden indeholde oplysninger om maksimal belastning.

Sækkevogne

Orientering om vigtigheden af at bruge sækkevogn til transport af materialer og værktøjsdele, således at manuel bæring undgås.

Instruktionen suppleres evt. med gennemgang af muligheder for at fastgøre emnerne på sækkevognen og mulighed for at indstille håndsgrebshøjde.

Arbejde i højder

Lifte og stilladser

Kølemontører - tjeklistepunkter

Orientering om vigtigheden af at skabe et godt arbejdsunderlag, og at lifte og stilladser i mange situationer er et bedre alternativ end stiger.

Gennemgang af hvilke typer lifte og stilladser, virksomheden selv råder over og proceduren for at rekvirere yderligere udstyr til en konkret opgave.

Hav specielt fokus på instruktion om brug af faldsikring i liftkurve og låsning af rullestilladser.

Stiger

Instruktion i brug af stiger, herunder specielt vedr.:

-	Brug af godkendte stiger

-	Eftersyn og kassering af stiger

-	Maksimal arbejdstid på stiger (maksimalt 30 minutter ad gangen og maksimalt en tredjedel

af arbejdstiden).

-	Fodmand/fastgørelse af stiger over 5 meter

Find mere information i Arbejdstilsynets vejledning B.3.1.1 om transportable stiger.

Faldsikring

Orientering om, hvilke arbejdsfunktioner der skal bruges faldsikring til.

Gennemgang og instruktion i brugen af det udleverede udstyr, herunder procedurer vedrørende vedligehold og eftersyn.

Find mere information i Arbejdstilsynets vejledning D.5.5 om faldsikring

Temperaturer

Kolde og varme omgivelser, samt udendørsarbejde

Hvis medarbejderen skal arbejde udendørs eller i køle- og frysehuse, støberihaller, eller lignende, skal han instrueres i, hvordan risici imødegås. Herunder pauser i tempererede omgivelser og muligheder for speciel påklædning - afhængig af opgaven.

Kolde overflader

Orientering om, hvor i arbejdet medarbejderen kan støde på overflader med en temperatur på under 0°C, og hvordan han beskytter sig.

Varme overflader

Orientering om, hvor i arbejdet medarbejderen kan støde på overflader med en temperatur på over 45°C, og hvordan han beskytter sig.

Kemiske påvirkninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Introduktion til virksomhedens arbejdspladsbrugsanvisningssystem, herunder hvor disse kan findes/udleveres og proceduren for nye produkter.

Kølemontører - tjeklistepunkter

Desuden skal instruktionen indeholde en beskrivelse af de forhold, der er specielle for arbejde, der udføres udenfor hjemmevirksomheden: udleverede personlige værnemidler, førstehjælpsudstyr, mulighed for mobile udsugningsenheder og bortskaffelse af kemikalieaffald.

Reglerne for arbejdspladsbrugsanvisninger findes i Arbejdstilsynets Vejledning C.0.11 om arbejdspladsbrugsanvisninger på stoffer og materialer.

Svejsning

Hvis medarbejderen skal udføre svejsning eller termisk skæring af metaller som en del af arbejdet, 
skal han have gennemført kurset ”Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring” 
også kaldet § 26-kursus. Der tages en kopi af kursusbeviset til dokumentation i virksomheden.

Gennemgang af hvilke beskyttelsesforanstaltninger, der udleveres i forbindelse med svejsning såsom: svejseskærm, handsker, forklæde og mobiludsugning.

Instruktionen skal også indeholde forholdsreglerne ved svejsning på anlæg, der har indeholdt kemikalier, der kan give anledning til ulykkes- eller sundhedsfare, hvis de ikke er renset af.

For mere information om svejsning se ”Vejledning om svejsning” fra Industriens Branchear-
bejdsmiljøråd eller Arbejdstilsynets Vejledninger D.2.16 om svejsning, skæring mv. i metal og

C.0.2 om sekundær udsættelse for isocyanater.

Øvrige særligt farlige kemikalier

I forbindelse arbejde med eller udsættelse for en række særligt farlige kemikalier er der krav om særlig uddannelse/instruktion. De væsentligste for branchen er:

Epoxy- og isocyanatprodukter kræver, at brugeren har gennemgået ”Epoxykursus”. Vær opmærksom på, at PU-skum indeholder isocyanat. Reglerne findes i Arbejdstilsynets Vejledning C.0.7 om epoxyharpikser og isocyanater.

Asbest findes typisk i varmeisoleringer på ældre maskiner og rør. Arbejdet må kun udføres af per-
soner, der har gennemgået den særlige asbestuddannelse jf. Arbejdstilsynets Vejledning C.2.2 om 
asbest.

Blyholdige materialer. Medarbejdere, der arbejder med blyholdige materialer, skal være særligt 
instruerede og tilbydes helbredskontrol jf. Arbejdstilsynets Vejledning C.0.8 om Metallisk bly og 
blyforbindelser. Brugen af visse typer blyforbindelser er forbudt jf. Miljøstyrelsens regler.

Styrenprodukter, såsom kemisk metal, plastic padding og polyester. Ved anvendelse af styrenholdige spartelmasser skal medarbejderen være instrueret af en særlig sagkyndig. Ved polyesterstøbning skal medarbejderen have gennemgået den særlige styren-uddannelse på AMU.

Maskiner med indhold af farlige kemiske produkter

Gennemgang af forholdsregler ved arbejde med maskiner, tanke og rør der stadigvæk kan indeholde farlige kemiske produkter. Herunder hvordan man finde oplysninger om indholdet, beskytter sig, og hvordan affald skal behandles.

Kølemontører - tjeklistepunkter

Ved arbejde med forurenede køretøjer kan yderligere oplysninger findes i branchevejledningen om 
”særligt forurenede køretøjer”, som kan findes på www.i-bar.dk.

Udsættelse for mikroorganismer

Hvis medarbejderen skal arbejde i områder, hvor der er øget risiko for at komme i kontakt med mi-
kroorganismer, skal der instrueres i, hvordan disse situationer imødegås. Det kan f.eks. dreje sig 
om:

-	Arbejde på lofter med fugleekskrementer

-	Rotterisiko

-	Arbejde med spildevand

-	Arbejde i fugtskadede bygninger

Eksplosionsfare

Ved arbejde på maskiner og anlæg hvor der er risiko for, at der kan dannes eksplosive blandinger af 
luft med støv, gasser eller dampe, skal disse zoneklassificeres i henhold ATEX-reglerne. I forbin-
delse med at medarbejderen skal arbejde hos kunder med zoneklassificerede områder, skal medar-
bejdere vide, hvilke procedurer der skal følges i de enkelte områder, herunder valg af værktøj og 
andet udstyr.

I forbindelse med reparation, service og vedligehold skal man bl.a. være specielt opmærksom på

ATEX-zoner ved arbejde på ventilationsanlæg, spånsug, fødeanlæg, maleanlæg til pulver samt træ-, fødevare- og foderstofvirksomheder

Find yderligere oplysninger i forskellige ATEX vejledninger på www.i-bar.dk og Arbejdstilsynets 
Vejledning C.0.10 om arbejde i forbindelse med eksplosive atmosfærer.

Opbevaring af kemikalier og trykflasker

Hvis kemikalier, sprayflasker og trykflasker medtages i bilerne, skal der orienteres om, hvordan

disse opbevares forsvarligt i bilen, således at uheld undgås, herunder hvilke fastgørelsesmuligheder der findes i bilen.

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstider og tilkaldevagter

Orientering om skemalægning af arbejdstider og vagter. Herunder specielt orientering om arbejdstider i forbindelse med tilkaldevagter.

Der orienteres om 11-timersreglen og reglerne om ugentlige fridøgn. Hvis virksomhedens arbejde er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i hviletidsreglerne, skal instruktionen indeholde klare retningslinier for, hvornår der kan dispenseres fra reglerne for hviletid og fridøgn.

Stress og planlægning

Hvem planlægger arbejdsopgaverne, og på hvilken baggrund foregår fordeling og fastsættelse af tid. Samarbejdsrutiner mellem leder/planlægger/sælger og den, der udfører arbejdet. 
Tilbagemeldingsprocedurer ved fejl i planlægningen.

Mobning

Kølemontører - tjeklistepunkter

Orientering om, hvilke tiltag virksomheden gør for at mindske mobning på virksomheden, og hvordan man forholder sig, hvis man observerer eller bliver udsat for mobning.

Alenearbejde, kollegial og ledelsesmæssig opbakning

Orientering om, hvordan virksomheden vil sikre medarbejderen kollegial og ledelsesmæssig opbakning i et arbejde, hvor fremmødet på hjemvirksomheden er begrænset.

Natarbejde

Orientering om tilbud om helbredsundersøgelser, hvis medarbejderens skal arbejde mere end 300 timer om året i tidsrummet 22-05.

Kundekontakt

Orientering om, hvordan virksomheden forventer, at medarbejderen håndterer kontakten til kunderne både ansigt til ansigt og pr. telefon. Information om eventuelle forventninger fra virksomheden om, at kunderne kan kontakte medarbejderen direkte på f.eks. mobiltelefon.

Orientering om, hvordan medarbejderen skal forholde sig i forbindelse med vanskelige, truende eller voldelige kunder.

Orden og ryddelighed samt affald

Pladsforhold ved arbejdsopgavens start

Instruktion i vigtigheden af at få de optimale pladsforhold og oplysning om, hvilke forhold der bør overvejes ved snævre pladsmæssige forhold.

Orientering om mulighederne for at få kunden til at skaffe bedre plads ved at flytte varer og lignende. Muligheder for tekniske hjælpemidler eller for at være flere om opgaven.

Orden og ryddelighed på arbejdsstedet og i biler

Instruktion i grundprincipper for god orden, rengøringsstandard og ryddelighed. Oplysning om, hvilke ulykkesrisici uorden og rod på arbejdspladsen kan medføre.

Orientering om mulighederne for indretning af bilerne, således at der kan holdes orden. Instruktion om fastgørelse af værktøj og materiel under kørsel.

Yderligere informationer kan findes i Arbejdstilsynets Vejledning F.0.6 Juni 2005 Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed.

Bortskaffelse af affald

Orientering om procedurer for bortskaffelse af affald, herunder specielt fokus på, hvilket affald der må bortskaffes hos kunden, og hvilke affaldstyper der skal tages med retur.

Transport

Kølemontører - tjeklistepunkter

Vedligeholdelse af køretøjet

I forbindelse med at medarbejderen får stillet et køretøj til rådighed, skal han orienteres om sine opgaver i forbindelse med service, reparationer og syn af køretøjet.

Orientering om forventningerne til renholdelse af køretøjet, samt orden og ryddelighed i førerkabine og på ladet.

Køreetik

Virksomhedens forventning til køreetik i forbindelse med kørsel i virksomhedens ærinde. Orientering om brug af mobiltelefon under kørsel.

Orientering om, at førersædet ikke må anvendes som spiseplads.

Forholdsregler ved blanding af kørende og gående trafik

Orientering om at henstillinger fra kunden skal følges i forbindelse med færdsel på andre virksomheders område.

Udlevering af reflekterende arbejdstøj eller vejvest med instruktion om brug, vedligeholdelse og udskiftningshyppighed.

Yderligere inspiration kan hentes i vejledningen om intern transport udgivet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd.

Personlige værnemidler

Værnefodtøj

Orientering om, hvilket værnefodtøj der forventes båret i forbindelse med hvilke typer arbejde.

Udlevering af værnefodtøj.

Yderligere information kan hentes i Arbejdstilsynets Vejledning D.5.6 om værnefodtøj.

Høreværn

Orientering om, hvilke arbejdssituationer der kræver brug af høreværn, og hvilken type der skal anvendes.

Udlevering af høreværn.

Yderligere information kan hentes i Arbejdstilsynets Vejledning D.5.2 om høreværn.

Sikkerhedsbriller/skærm

Orientering om, hvilke arbejdssituationer der kræver brug af sikkerhedsbriller/skærm.

Udlevering af sikkerhedsbriller/skærm.

Yderligere information kan hentes i Arbejdstilsynets Vejledning D.5.8 om øjenværn. Åndedrætsværn

Kølemontører - tjeklistepunkter

Orientering om, hvilke typer åndedrætsværn medarbejdere altid skal have med ud på arbejdsopgaver, og hvilke typer der kan rekvireres til specielle opgaver.

Udlevering af åndedrætsværn.

Yderligere information kan hentes i Arbejdstilsynets Vejledning D.5.4 om åndedrætsværn

Handsker og hudpleje

Orientering om, hvilke typer handsker medarbejdere altid skal have med ud på arbejdsopgaver, og hvilke typer der kan rekvireres til specielle opgaver.

Udlevering af handsker.

Orientering om, hvordan medarbejderen skal renholde sin hud på opgaverne, og om han selv skal have vand med på bilen. Orientering om mulighederne for at rekvirere cremer og lignende til at beskytte huden.

Hjelm

Orientering om hvilke arbejdsfunktioner der kræver brug af hjelm, og hvordan hjelmen vedligehol-
des.

Udlevering af hjem med evt. tilhørende hjelmhue og hagerem.

Yderligere information kan hentes i Arbejdstilsynets Vejledning D.5.7 om beskyttelseshjelme.

Beredskab

Førstehjælpsudstyr

Orientering om, hvilket førstehjælpsudstyr medarbejderen skal medbringe på opgaverne. Orientering om supplering/udskiftning af førstehjælpsudstyr.

Brandslukningsudstyr

Orientering om, hvilket brandslukningsudstyr medarbejderen skal medbringe på opgaverne. Orientering om vedligeholdelses- og eftersynsrutiner med brandslukningsudstyret.

Øvrige områder

Velfærdsforanstaltninger

Orientering om hvilke muligheder medarbejderen har for toiletbesøg, håndvask bad og spiseplads. Orienteringen skal både dække forholdene på hjemvirksomheden og hvordan arbejdsgiveren har sikret, at den ansatte har passende velfærdsforhold udenfor hjemvirksomheden.

Kravene til velfærdsforholdene udenfor hjemvirksomheden findes i At-meddelelse nr. 1.03.1 om velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder.

Arbejde i udlandet

Kølemontører - tjeklistepunkter

Orientering om procedurerne for arbejde i udlandet herunder orientering om, hvordan danske arbejdsmiljøregler ønskes overholdt i udlandet.

Orientering om behov for vaccinationer.

Arbejde på særlige områder

Medarbejderen skal orienteres om de særlige forhold og risici, der er forbundet med arbejde på særlige områder såsom:

-	Skibe

-	Fly og lufthavne

-	Militære anlæg

-	Kernekraftværker

-	Havne

-	Radaranlæg

Kølemontører - tjeklistepunkter

CO-industri

Vester Søgade 122

1790 København V

Telefon : 33 63 80 00

Telefax : 33 63 80 99

E-mail  : co@co-industri.dk

Web	: www.co-industri.dk

DI

H.C. Andersens Boulevard 18 
1787 København V

Telefon : 33 77 33 77 
Telefax : 33 77 33 70 
E-mail  : di@di.dk

Web	: www.di.dk

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Postboks 7777

1790 København V

Web	:  www.i-bar.dk