## Slide 1: Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd

## Slide 2: Korrekt brug af stinkskabe
Vejledning om stinkskabe beskriver niveau og god praksis for korrekt og sikker brug. Denne præsentation er inddelt efter følgende anvendelsessituationer:
Inden arbejdet påbegyndes
Under arbejdet i stinkskabet
Efter endt arbejde

## Slide 3
En forudsætning for at arbejdet kan udføres sikkert er, at stinkskabet sugeevne er tilstrækkelig
Nye stinkskabe skal typegodkendes efter DS/EN 14175
Sporgasmåling foretages fortsat efter den gamle, danske stinkskabsnorm, DS 457
Normer og standarder

## Slide 4: Inden arbejdet påbegyndes
Det sikres, at stinkskabet er beregnet til den pågældende opgave og udført i materialer svarende til påvirkningen.
Følgende punkter er væsentlige at overveje i denne forbindelse:
  Hvilken type stoffer/materialer skal der arbejdes med fx kræftfremkaldende?
  Hvilken type arbejde skal udføres i skabet (f.eks. analysearbejde, forskning/undervisning, kemiarbejde mv.)
  Kan der forekomme arbejde med processer, der kræver særlig personbeskyttelse?
  Hvilke typer tekniske installationer (f.eks. vand, gas, el) er der behov for?

## Slide 5
Det sikres, at stinkskabet er serviceret efter gældende regler (mindst et årligt eftersyn af funktion og sikkerhed).
Service omfatter bl.a.:
  Kontrol af mekaniske dele
  Kontrol af tekniske installationer
  Kontrol af alarmer
  Kontrol af automatik
  Kontrol af sug mv.
  Måling af lufthastighed/flow måling
Inden arbejdet påbegyndes

## Slide 6
Sugets og kontrolanordningens funktion kontrolleres inden arbejdet påbegyndes.
  F.eks. via stinkskabets flowvagt
Det sikres at stinkskabet er rengjort efter sidste brug.
Det undersøges hvilke værnemidler der er påkrævet til det pågældende arbejde
  Information om dette findes i Arbejdspladsbrugsanvisningen og afhænger bl.a. af de materialer der skal arbejdes med
Gennemgå og planlæg arbejdets flow og opgaver på forhånd, så relevante emner og udstyr kan placeres i stinkskabet inden arbejdet påbegyndes
Inden arbejdet påbegyndes

## Slide 7
Tilpas stinkskabet højde til brugeren og typen af arbejde
  Hvis skabet har hæve-sænkefunktion anvendes denne til at tilpasse højden på skabet til brugeren. Det er vigtigt for at sikre de bedste ergonomiske betingelser og mindske risikoen for personskade i forbindelse med eksempelvis spild
Inden arbejdet påbegyndes

## Slide 8
Opstillinger i stinkskabe I:
  Opstillinger med forureningskilder placeres så langt inde i skabet som muligt og i en afstand fra sidevæggene der tillader fri luftpassage
  Større opstillinger, som har en smallere side, placeres med den lange side parallelt med luftbevægelsen
Inden arbejdet påbegyndes

## Slide 9
Opstillinger i stinkskabe II:
  Apparater og større opstillinger placeres på stativ, der friholder disse fra bordpladen, således at luftflowet kan passere uhindret rundt om opstillingen. Massive opstiller undgås så vidt muligt.
Inden arbejdet påbegyndes

## Slide 10
Reducer lugeåbningen til det mindst mulige under hensyntagen til arbejdets karakter. Lugekanten placeres under øjenhøjde
Luk hejselugen helt ned ved pauser i arbejdet
Luk beholdere med kemikalier, når de ikke bruges
Giv kolleger besked om arbejdet, så unødvendig trafik i området bag stinkskabet undgås.
Undgå hurtige bevægelser under arbejdet og ved åbning af lugen
Anvend korrekt påklædning og værnemidler. Undgå åbenstående kitler.
Under arbejdet i stinkskabet

## Slide 11
Det er vigtigt at stinkskabet efterlades ordentligt efter endt arbejde, så det er sikkert for den næste bruger at benytte.
  Stinkskabet rengøres ifølge udarbejdede rengøringsprocedurer (SOP'er)
    Ved arbejde med kræftstoffer skal der træffes særlige foranstaltninger i forbindelse med rengøring
  Kemikalier, glasvarer mv. fjernes fra stinkskabet og placeres i kemikalieskabe
  Det skal sikres at alle anvendte installationer (gas, vand, el mv.) er slukket
  Hejselugen lukkes helt ned, hvis ikke stinkskabet har indbygget lukkeautomatik
  Affald bortskaffes i overensstemmelse med regler og retningslinjer
Efter endt arbejde

## Slide 12
Nyttige vejledninger:
Arbejdstilsynet
  At-vejledning A.1.15 om Arbejdspladsens indretning og inventar
  At-vejledning A.1.1 om Ventilation på faste arbejdssteder
  At-vejledning D.1.1-3 om Arbejdspladsvurdering (APV)
Bygningsstyrelsen
  Vejledning om ventilation fra Bygningsstyrelsen
Industriens Branchearbejdsmiljøråd
  ATEX - vejledning om laboratorier og procesindustrien
  APV-guide til industrien
  Biologisk Arbejdsmiljø – Vejledning om laboratorier i procesindustrien
  Nanopartikler i arbejdsmiljøet – inspirationspjece til laboratorier
  Procesventilation. Behov, omfang og effektivitet af procesventilation
Find mere information